## Slide 1: 단체 주방 화재 예방 솔루션 검토
의무 설치 대상(안)
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령(안), 시행예정일: ’24. 12. 01
[별표 5]
1. 소화설비
나. 자동소화장치를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.
2) 상업용 주방자동 소화장치를 설치하여야 하는 것
가) 식품위생법 제2조 제12호에 따른 집단 급식소
나) 식품위생법 제27조에 따라 영업허가를 받아야하는 업종 중 판매시설에 입점에 있는 일반음식점
※ 참고. 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제11조 (소방시설기준 적용의 특례)
소방본부장이나 소방서장은 제9조제1항 전단에 따른 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존의 특정소방대상물(건축물의 신축ㆍ개축ㆍ재축ㆍ이전 및 대수선 중인 특정소방대상물을 포함한다)의 소방시설에 대하여는 변경 전의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다.
기존 법규에서는 자진 설치 설비였던 ‘상업용 주방자동 소화장치’가 의무 설치 대상으로 변경 예정임

## Slide 2: 단체 주방 화재 예방 운용 가이드
‘21년 6월 16일 안전팀 공지 이후 안전 활동을 강화하여 운영 중임
운용 지침
상업용 주방자동 소화장치 미설치 사업장 고객사에 설치 제안토록 공지

## Slide 3: 주방 화재 예방 시스템 관련 공사 현황
1) 고객이 필요로 하는 상품 추천을 가장 잘 해주는 기업
2) FM 상품 전문 MD 최다 보유 기업
3) FM 서비스 공급 업체가 가장 선호하는 협업 파트너
4) 건물관리 상품 외 헬스 케어, 모빌리티 등의 상품을 결합한 종합 패키지 5) 새로운 상품/서비스를 가장 빠르게 발굴하고 가장 많은 FM 상품을 보유한 기업
센터명 | 공사명 | 공사일자 | 매입계약금액 | 공종 | 협력업체
전자서초R&D운영센터 | '22년 전자서초R&D운영센터 사원식당 주방 가스 차단밸브 설치 공사 | 2022-09-17 | 4,610,000 | 소방/가스 | 하얀산업, 보문엔지니어링
전자양재R&D캠퍼스운영센터 | 사원식당 주방 가스 자동차단밸브 수선공사 | 2022-09-02 | 1,896,000 | 소방/가스 | 하얀산업, 보문엔지니어링
전자가산R&D캠퍼스운영센터 | 연구동 주방 국솥 화재예방시스템 구축 | 2022-08-24 | 4,260,000 | 기타 | 그립
전자가산R&D캠퍼스운영센터 | 주방용 소화장치 설비 보수의 件 | 2022-08-20 | 4,067,000 | 소방 | 서울방재전문기술단
GS타워운영센터 | [임대수선]GS타워 상업용 주방 자동소화장치 설치공사 | 2022-08-13 | 15,243,000 | 소방 | 서울방재전문기술단
SP운영센터(안전보건) | DP2_서측부지_주방자동소화장치 소모품 교체 | 2022-08-01 | 8,864,000 | 소방 | 서울방재전문기술단
전자서초R&D운영센터 | LG전자 서초R&D운영센터 사원식당 주방 자동 소화 설비 부속품 교체공사 | 2022-07-23 | 5,030,000 | 소방 | 하얀산업
전자양재R&D캠퍼스운영센터 | 주방 자동소화설비 부속품 교체공사 | 2022-07-22 | 2,390,000 | 소방 | 하얀산업
U+안양운영센터 | U+안양사옥 식당 가스차단장치 교체 공사(누설) | 2022-03-18 | 1,142,000 | 가스 | 보문엔지니어링
DGIST운영센터 | 상업용 주방자동소화장치 설치 건 | 2021-11-15 | 28,574,000 | 소방 | 참조은이엔지
공사 관리 현황
(기간: ’21.6월 ~ ’22.10월)
대형 운영센터 중심으로 자진설치 및 유지보수 중이며, LG전자는 주방가스자동차단밸브 기능을 추가하여 안전을 강화함

## Slide 4: 주방 화재 예방 IoT 솔루션 제공
주방 가스 화재에 민감한 고객을 위한 IoT 안전 서비스를 제공
상시 조리기구 과열 감시
IoT 주방화재 예방솔루션 구성도
소화약제
가스밸브자동차단
메인
옵션
상업용 주방자동 소화장치 구성도
RMS 연계 검토 중
1차 경보음 방출
2차 경보음 방출 및 가스자동차단
※ 향후 RMS와 연계하여 관리자에게 경보 알림 제공 예정